Załącznik do SIWZ nr: 1

Zakres zamówienia obejmuje:

- Zakup i dostawę kompletu wyszczególnionych w tabeli poniżej podzespołów dla 63 szt. komputerów ( z wyjątkiem obudów – 6 szt.).

- Dostarczony sprzęt/oprogramowanie  musi być w 100% kompatybilny z modernizowanym komputerem Triline PROFI 760G (komputer można obejrzeć w Gminnym Centrum Informacji w Skrzyszowie, w dni robocze od godziny 900 do 1500).

- Zdemontowane podzespoły należy przekazać zamawiającemu za potwierdzeniem protokołem przekazania.

- Montaż nowych podzespołów odbędzie się na miejscu u beneficjenta (zgodnie z listą adresów).

- Zakres zamówienia obejmuje przeniesienie danych (wraz z systemem operacyjnym, programem open office, opiekun ucznia ) z dotychczasowych dysków na nowe.

- Wykonawca może zaoferować sprzęt o parametrach lepszych niż określone ww. zestawieniu.

- Na sprzęt wykonawca udziela 36 m-cy gwarancji typu door-to door, zgodnie z warunkami określonymi przez producenta urządzenia urządzenia.

UWAGA!!! Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający użył konkretnych nazw materiałów lub nazw producentów lub innych opisów, które wskazywałyby na konkretną rzecz lub konkretnego producenta, czy dostawcę oznacza to zapis przykładowy. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rzeczy równoważnych, tj. takich, które posiadają parametry, które nie są gorsze od wskazanych i gwarantują osiągnięcie zakładanych wydajności. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych certyfikatów i norm Zamawiający dopuszcza przedłożenie 
i wskazanie certyfikatów i norm równoważnych.

| Opis przedmiotu zamówienia. |
| --- |
| Lp. | Element modernizowany | Minimalny wymagany parametr | Parametry po modernizacji/ typ oferowanego urządzania. | Cena netto jednostkowa (zł.) |
| 1 | Zasilacz | Moc max. ciągła (nie szczytowa) : min 450 W. Certyfikat sprawności: min 80 Plus Bronze |  |  |
| 2 | Wentylator | Żywotność: min. 80 tys. godzin |  |  |
| 3 | Chłodzenie procesora | Zgodność ze złączem procesora modernizowanego komputera Ilość obrotów: max 2000 |  |  |
| 4 | Klawiatura | Typ: przewodowa Odporna na zalanie : tak Układ klawiszy: polski programisty |  |  |
| 5 | mysz | Typ: przewodowa, optyczna Długość przewodu: min. 150 cm. Liczba przycisków: min. 3 Rozdzielczość sensora: min 1000 dpi. |  |  |
| 6 | Napęd optyczny | Odczyt/zapis nośników: CD, DVD Panel przedni: czarny |  |  |
| 7 | Dysk twardy | Pojemność: min 1000 GB |  |  |
| 8 | Pamięć RAM | 4 GB |  |  |
| 9 | Instalacja wskazanego przez zamawiającego programu antywirusowego (licencja bezpłatna) | ---- |  |  |
| 10 | Abonament na aktualizację bazy danych blokowanych stron programu opiekun ucznia na 5 lat na 63 stanowiska |  |  |  |
|  | Suma Netto |  |
|  | Podatek VAT |  |
|  | Cena Brutto |  |

Ccccccccccccccccccccccc

Cena jednostkowa brutto x 63 szt. ……………………………………………………………… zł.

| 11 | Wymiana obudowy na nową. 6 szt. we wskazanych lokalizacjach | Parametry tożsame/nie gorsze niż w obudowach wymienianych. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podatek VAT |  |
|  | Cena Brutto |  |

Cena jednostkowa brutto x 6 szt. ……………………………………………………………… zł.

…………………………………

Data/   podpis oferenta